## Slide 1
Verificação automatizada da montagem com visão computacional de baixo custo
Metodologia do projeto
Laboratório de Lean Manufacturing da Renault do Brasil · UniSenai
Engenharia de Software · Jornadas de Aprendizagem · 2026
Notes: Apresentação da metodologia adotada no projeto de digitalização do Laboratório de Lean Manufacturing da Renault no UniSenai.

## Slide 2
O desafio proposto
Registro de Demanda — Renault do Brasil
Contexto
O laboratório utiliza processos manuais, com registros em papel e informações descentralizadas.
Pergunta do desafio
“Como desenvolver uma solução tecnológica que digitalize e integre os processos do laboratório, substituindo registros manuais e permitindo a coleta, organização, visualização e análise inteligente dos dados?”
Restrições
Usar a infraestrutura e os recursos do laboratório
Priorizar baixo custo e tecnologias acessíveis
Proteger os dados e informações da Renault
Entregar ao menos um protótipo funcional
Ser escalável para novos processos
2
Notes: O desafio veio do Registro de Demanda da Renault. O ponto central é sair do papel: coletar, organizar e analisar os dados do laboratório de forma digital, respeitando cinco restrições.

## Slide 3
Objetivo
Objetivo geral Desenvolver e avaliar uma solução de baixo custo, baseada em visão computacional e IA, para verificar automaticamente a montagem na estação piloto e registrar contagem de peças e tempo de ciclo.
Objetivos específicos
01
Levantar requisitos e definir a regra de conformidade por estação
02
Construir e anotar um conjunto de imagens da peça e seus componentes
03
Treinar e comparar modelos de classificação e de detecção
04
Integrar a arquitetura: estação → comunicação → API → banco → painel
05
Avaliar a solução em testes controlados na estação piloto
3
Notes: O objetivo geral responde ao desafio com um recorte viável: uma estação piloto. Os específicos seguem a ordem em que o trabalho foi executado.

## Slide 4
Classificação da pesquisa
Como o estudo se enquadra metodologicamente
NATUREZA
Aplicada
Resolve um problema prático do laboratório
Prodanov; Freitas (2013)
OBJETIVOS
Exploratória
Investiga a viabilidade de IA de baixo custo em contexto pouco estudado
Gil (2002)
ABORDAGEM
Quali-quantitativa
Caracterização do processo e análise de erros + métricas e indicadores
Gil (2002); Will (2023)
PROCEDIMENTOS
Design Science Research
Construção iterativa de um artefato, avaliado experimentalmente em laboratório
Hevner et al. (2004); Dresch et al. (2015)
4
Notes: A escolha da Design Science Research se justifica porque o produto do trabalho é um artefato — o protótipo — que é construído e avaliado. A avaliação tem caráter experimental, com cenários controlados.

## Slide 5
Local do estudo e unidade de análise
Laboratório de Lean Manufacturing
Renault do Brasil · UniSenai
5 estações de montagem e 5 de reciclagem e desmontagem.
Unidade de análise: a estação piloto de montagem. A lógica é parametrizada por estação para ser replicada sem mudar a arquitetura.
Estação 4 · camada vermelha
Estação 3 · camada azul
Estação 2 · camada amarela
Estação 1 · camada verde
Peça-base
Restrições que moldam o método
Acesso semanal, em horário fixo
Imagens capturadas só presencialmente
Dados restritos a fins acadêmicos e à Renault
5
Notes: Cada estação acrescenta uma camada de cor sobre a peça-base. É isso que o sistema verifica. As restrições de acesso explicam por que as sessões de captura precisaram ser roteirizadas.

## Slide 6
Etapas da pesquisa
Processo de Design Science Research (Peffers et al., 2007), executado de forma iterativa
1
Identificar o problema
Demanda, observação do processo, restrições
2
Definir objetivos
Escopo, requisitos e regra de conformidade
3
Projetar e desenvolver
Dataset, modelos, API, banco e painel
4
Demonstrar
Protótipo na estação com peças reais
5
Avaliar
Conjunto de teste e testes controlados
6
Comunicar
Documentação, artigo e apresentação
Os resultados de cada avaliação retroalimentam o projeto do artefato
6
Notes: As etapas 3 e 5 — desenvolver e avaliar — formam o ciclo que se repetiu: por exemplo, a avaliação da primeira versão do modelo levou à troca por detecção de objetos.

## Slide 7
Critério de conformidade da montagem
Regra de negócio por estação, confirmada com o responsável técnico da Renault
Camada | Parafusos | Peças de encaixe
■ Base | 0 | Nenhuma
■ Verde | 4 | Nenhuma
■ Amarela | 4 | 4 (circular, retangular, hexagonal, cápsula)
■ Azul | 4 | Nenhuma
■ Vermelha | 4 | 4 (circular, retangular, hexagonal, cápsula)
Por que não inspecionar cada peça interna?
O encaixe mecânico já impede a montagem em posição errada — um poka-yoke (Shingo, 1986). A inspeção se concentra no que o projeto do produto não protege contra erro. Avarias ficaram fora do escopo: não há peças com defeito real para treinar.
7
Notes: Em vez de ensinar o modelo a reconhecer todos os estados de montagem incompleta, a conformidade é uma regra de negócio: comparar o que foi detectado com o esperado para a estação.

## Slide 8
As peças verificadas pelo sistema
Exemplos reais das duas situações previstas na regra de conformidade
Somente parafusos
Inserir imagem
Peça que precisa apenas de parafusos
Camadas verde e azul · 4 parafusos, nenhuma peça de encaixe
Parafusos e peças de encaixe
Inserir imagem
Peça que precisa de encaixes e parafusos
Camadas amarela e vermelha · 4 parafusos + 4 encaixes (circular, retangular, hexagonal, cápsula)
8
Notes: Mostrar a diferença entre as duas situações: nas camadas verde e azul o sistema só conta os parafusos; nas camadas amarela e vermelha, verifica também se as quatro peças de encaixe estão presentes.

## Slide 9
Coleta e preparação do conjunto de dados
1.783
imagens da peça montada na primeira coleta
10
classes: 5 camadas, parafuso e 4 peças de encaixe
70/15/15
divisão treino / validação / teste, estratificada
Captura roteirizada
Webcam e celular; variação de ângulo, distância, posição e iluminação
→
Anotação no CVAT local
Caixas delimitadoras para a peça e cada componente; nada vai para servidores externos
→
Exportação e divisão
Formato YOLO; conjunto de teste isolado até a avaliação final
9
Notes: A janela de acesso semanal exigiu sessões de captura roteirizadas. A anotação foi feita no CVAT rodando localmente para respeitar a confidencialidade.

## Slide 10
Desenvolvimento do modelo
Evolução incremental, guiada pelos resultados de cada avaliação
ITERAÇÃO 1
Classificação · MobileNetV2
Transfer learning, leve para notebook sem GPU
Um rótulo por quadro inteiro
Limitação: não conta parafusos nem trata várias peças
→
ITERAÇÃO 2
Detecção de objetos · YOLO
Localiza e classifica vários objetos por quadro
Variante nano (Ultralytics), com ajuste fino
ByteTrack evita contar a mesma peça duas vezes
Tempo de ciclo: 1ª à última detecção da peça
Alerta imediato na estação ao detectar não conformidade (jidoka — Ohno, 1997)
Processamento na borda: imagens brutas não saem da estação (Shi et al., 2016)
10
Notes: A primeira iteração serviu como linha de base. Seus limites motivaram a migração para detecção de objetos. O alerta na tela aplica o princípio de jidoka: o próprio processo sinaliza a anomalia.

## Slide 11
Arquitetura da solução
Fluxo de dados de ponta a ponta
Câmera
Webcam na bancada
→
Script na borda
YOLO + regra de conformidade
→
MQTT
Broker Mosquitto, um tópico por estação
→
API FastAPI
Valida e grava
→
SQLite
Registros das inspeções
→
Painel
Indicadores por estação
ESTAÇÃO (BORDA)
SERVIDOR E VISUALIZAÇÃO
Evento JSON: estação, camada esperada e detectada, parafusos e encaixes detectados, status (OK/NOK), tempo de ciclo e data/hora. Com uma única estação, o evento pode ir direto à API por HTTP; o MQTT integra várias estações.
11
Notes: Só dados estruturados saem da estação. A camada de persistência usa mapeamento objeto-relacional, então trocar SQLite por um banco maior não afeta o resto. Se a API cair, a estação guarda os eventos localmente.

## Slide 12
O modelo em funcionamento
Demonstração do protótipo na estação piloto
Inserir imagem
Detecção ao vivo: caixas e classes identificadas pelo YOLO
Inserir imagem
Alerta de não conformidade na estação
Inserir imagem
Painel de indicadores (dashboard)
12
Notes: Mostrar o sistema detectando a peça e os componentes, o alerta quando a montagem está incorreta e os dados chegando ao painel.

## Slide 13
Procedimentos de teste e avaliação
Dois níveis complementares
1 · Avaliação do modelo
Sobre o conjunto de teste isolado (Padilla; Netto; Silva, 2020)
Precisão
VP / (VP + FP)
Revocação
VP / (VP + FN)
F1-score
média harmônica das duas
mAP50 · mAP50-95
precisão média em limiares de sobreposição
2 · Avaliação em operação
Cenários conformes e com erros induzidos: camada errada, parafuso faltando, encaixe ausente
Variações de iluminação e posição; mínimo de 20 ciclos por cenário
Referência: observador registra cada ciclo e cronometra
Indicadores
Acurácia da verificação · falso alarme · não detecção · erro de contagem · erro do tempo de ciclo · latência · integridade dos registros
13
Notes: O primeiro nível mede o modelo isolado. O segundo mede o sistema inteiro na estação, comparando com o que um observador humano registra. Também colhemos o retorno do responsável técnico da Renault e do orientador.

## Slide 14
Análise dos dados e aspectos éticos
Estatística descritiva
Proporções por cenário; média, desvio-padrão, mínimo e máximo do tempo de ciclo
Análise qualitativa dos erros
Falsos alarmes e não detecções agrupados por causa: iluminação, oclusão, ângulo, anotação
Comportamento do processo
Peças e não conformidades por estação e período; relatórios a partir da API
Ética e confidencialidade
Imagens e dados só em equipamentos do grupo
Nada em repositórios públicos ou serviços externos
Captura enquadrada na bancada, sem rostos
Dados pessoais, se houver, seguem a LGPD (Brasil, 2018)
Imagens publicadas só com autorização do laboratório
14
Notes: A análise dos erros orienta a próxima iteração do artefato. A confidencialidade é uma exigência do laboratório e influenciou escolhas técnicas, como o CVAT local e o processamento na borda.

## Slide 15
Síntese da metodologia
Pesquisa aplicada e exploratória, conduzida por Design Science Research
Conformidade como regra de negócio, validada com a Renault
Visão computacional na borda, com hardware que o grupo já possui
Avaliação em dois níveis: modelo e operação na estação
Obrigado! Perguntas?
Notes: Fechamento: retomar as quatro decisões metodológicas principais e abrir para perguntas.